## Slide 1
JDCode
드론기술 창작품
자동선풍기

## Slide 2: Contents Subtitle
01
드론 기술-고도제어 이해

## Slide 3
1.고도제어-레이저센서
적외선센서
빛의 도달하는 속도로 거리를 인지
레이저센서의 기술
 생활 속 적외선(레이저) 센서
장점 : 정확한 고도 제어, 지연시연 거의 제로
 단점 : 빛을 흡수, 빛 반사 등 환경 제약, 고비용
발광부에서
빛이 반사되어
수광부까지
도달하는 시간
거리로 환산
발광
(Emitter)
수광
(Collector)

## Slide 4
2.레이저 센서 특장점
환경 | 일반적인 환경 | 특정 환경
고도 탐지 모습 |  | 
빛 | 흰색을 포함하여 기본적인 빛의 반사 성질에 의해 고도 탐지 가능 | 검정색은 빛을 흡수하므로 적외선 센서로 거리 측정 어렵고 강한 태양광선이나 조명아래에는 빛의 반사에 영향을 주므로 고도 제어 값에 다소 영향을 미침.
적합성 | 비행 환경 중간(○) | 최적의 비행 장소(△)

## Slide 5
자동선풍기 조립
02

## Slide 6
자동선풍기 개요
메인보드
지지대
고정핀
 날개
바닥
지지대
레이저 센서
수광부
(빛 신호 받음)
발광부
(빛 신호 보냄)

## Slide 7
자동선풍기 – 셀프 설계

## Slide 8
자동선풍기 – 셀프 설계

## Slide 9
자동선풍기- 기본 설계
날개(A)
모터선
꽂는 위치
날개(A), 모터 꽂는
위치 주의 합니다.
모터 명칭 : 왼쪽위

## Slide 10
자동선풍기 코딩
03

## Slide 11
기본설계- 코딩 블록 쌓기
모터 명칭 : 왼쪽위

## Slide 12
코딩 실습하기
30cm
① 레이저센서에서 약30cm 앞에 손을 댄다.
선풍기가 켜진다.
② 손을 레이저센서로부터 떼어본다.
 선풍기가 멈춘다.
③ 반복적으로 선풍기 작동 실습한다.
상태 정보에서 드론높이 값으로
레이저센서 디지털 값을 확인한다.

## Slide 13
수업 보조 자료 인쇄

## Slide 14
개성에 맞춰 선풍기를 만들어보세요.(1)
1. 닌자 표창 드론 모터 부분을 잘라서 다양한 모양으로 연출해서
자동선풍기를 만들어 보세요.

## Slide 15
개성에 맞춰 선풍기를 만들어보세요.(2)
왼쪽위
오른쪽위
왼쪽아래
오른쪽아래
배터리 커넥터 기준으로 드론 앞뒤 구분하도록 함.
왼쪽위
왼쪽 아래
오른쪽위
오른쪽아래
모터 위치에 따른 명칭을 확인 합니다.

## Slide 16
개성에 맞춰 선풍기를 만들어보세요.(3)
엔트리 JDCode 블록
모터 제어 블록과 메인보드 모터위치에 따른 명칭을 매칭하여
블록 코딩 합니다.
왼쪽위
왼쪽 아래
오른쪽위
오른쪽아래