## Slide 1
RoboDog
키보드 조종

## Slide 2
01
실행

## Slide 3
1. 로보독 전원 켜기
전원스위치
ON
OFF
로보독 ID 끝2자리

## Slide 4
2. JuniLink.exe 실행
로보독과 JuniLink.exe 프로그램을 연결한다.
①로보독 전원을 켜고 동글을 PC에 연결
(동글 LED 깜박임 멈추고 점등됨)
②PC 바탕화면에 있는 JuniLink.exe 아이콘을 클릭하여 실행한다.
③RoboDog 선택
④포트 선택
⑤연결하기
버튼클릭
⑥RoboDog 하드웨어정보 출력
효과음 출력

## Slide 5
3. Scratch.exe 실행
클릭
클릭
클릭
RoboDog 제어블록

## Slide 6
02
살펴보기

## Slide 7
1. 전면&측면

## Slide 8
2. 상단&하단

## Slide 9
03
원격조종

## Slide 10
1. 키보드형 RC
“감지” “스페이스 키를 눌렸는가?”
블록을 이용해 키보드 눌림 정보를 입력 받아
로보독 동작을 실행한다.
스페이스키를 누르면 ‘멍멍＇소리를 낸다.
소리 출력시간동안 대기

## Slide 11
2. 앞뒤 이동 흐름도
전진
후진
↑키 눌렸는가?
앞으로 70속도로 이동
시작
↓키 눌렸는가?
YES
NO
뒤로 70속도로 이동
앞으로 0속도로 이동(멈춤)
YES
NO

## Slide 12
3. 좌/우 회전 흐름도
좌회전
우회전
→키 눌렸는가?
시계방향으로 회전
시작
←키 눌렸는가?
YES
NO
반시계방향으로 회전
회전 멈춤
YES
NO

## Slide 13
4. 전체보기
↑키 눌렸으면 로보독을 앞으로 이동하고, ↓키 눌렸으면 뒤로 이동한다. 전진과 후진 화살표를 클릭하지 않았을 때는 로보독을 멈춘다
→ 키 눌렸으면 로보독을 시계방향으로 회전하고, ←키 눌렸으면 반시계방향으로 회전한다.
우회전과 좌회전 화살표를 클릭하지 않았을 때는 로보독회전을 멈춘다

## Slide 14
06
실습하기

## Slide 15
1. 버튼형 RC
마우스로 화살표 번튼을
누르면, 누른 번튼 방향으로
로보독이 움직이도록 코딩
전진
후진
우회전
좌회전

## Slide 16
2. 무대디자인
전진
후진
좌회전
우회전
무대위에 화살표를 적당히 위치 시키고 방향 각도를
설정하여 화살표 방향을 맞춘다.

## Slide 17
3. 화살표 스프라이트 코딩(1)
전진 화살표를 클릭했다면?
전진 변수에 1로 설정
그렇지 않으면 전진 변수에
0으로 설정
<앞으로 스프라이트 코딩>
<뒤로 스프라이트 코딩>
후진 화살표를 클릭했다면?
후진 변수에 1로 설정
그렇지 않으면 후진 변수에
0으로 설정

## Slide 18
3. 화살표 스프라이트 코딩(2)
좌회전 화살표를 클릭했다면?
좌회전 변수에 1로 설정
그렇지 않으면 좌회전 변수에
0으로 설정
<왼쪽 스프라이트 코딩>
<오른쪽 스프라이트 코딩>
우회전 화살표를 클릭했다면?
우회전 변수에 1로 설정
그렇지 않으면 우회전 변수에
0으로 설정

## Slide 19
4. 메인무대 코딩
전진 화살표를 클릭했다면?
후진 화살표를 클릭했다면?
우회전 화살표를 클릭했다면?
좌회전 화살표를 클릭했다면?
전진 화살표를 클릭했다면 로보독을 앞으로 이동하고, 후진 화살표를 클릭했다면 뒤로 이동한다.
전진과 후진 화살표를 클릭하지 않았을 때는 멈춘다
우회전 화살표를 클릭했다면 로보독을 시계방향으로 회전하고, 좌회전 화살표를 클릭했다면 반시계방향으로 회전한다.
우회전과 좌회전 화살표를 클릭하지 않았을 때는 멈춘다

## Slide 20
Thank You