## Slide 1
RoboDog
로보독
AI 제어:문자

## Slide 2
01
인공지능 파일
인공지능 관련 파일 리스트

## Slide 3
네트워크로 라즈베리 내장 파일 접근
로보독 파이썬 파일을 직접 수정 저장하여 로보독 인공지능 기능을 원하는데로 유연하고 맞춤 제어한다.
1. 라즈베리 접속(1) :파일탐색기 접속
\\192.168.0.31\shared
파일 탐색기에서 라즈베리 IP 주소를 입력한다.
Jcblock 앱 > 상태정보
Enter 하면
네트워크에
연결
로보독 파일
RB IP 주소 확인

## Slide 4
로보독 내장 파일 확인하기
로보독 파이썬 파일을 직접 수정 저장하여 로보독 인공지능 기능을 원하는데로 유연하고 맞춤 제어한다.
파일명 | 기능 | 설명
autoRun | 부팅파일 | 실행할 파이썬 파일의 이름을 입력한다 JCBlock에서 입력 값(파일명)이 저장된다.
color_detect.py | 색상탐지 | 특정 색을 탐지하고 화면상 위치를 반환한다. JCBlock에서 설정=> 카메라 에서 탐지하고 싶은 색을 설정한다. 결과 값은 JCBlock 블록으로 읽는다.
default.py | 뷰파인더 | 카메라를 웹캠을 On 한다. 카메라에서 영상 프레임을 읽는다.
ocr.py | 문자탐지 | 카메라로 읽은 문자 영상을 텍스트 문자로 변환한다. 변환한 값은 블록으로 문자열을 비교하여 확인한다.
output.txt | 실행메시지 | 파이썬 실행파일 실행 시 출력되는 메시지가 저장된다. 디버그 할 때 print 결과 메시지를 확인할 수 있다.
qrcode.py | QR코드탐지 | 카메라로 읽은 QR code 영상을 텍스트 문자로 변환한다. 변환한 값은 블록으로 문자열을 비교하여 확인한다.
sh_lib.py | 라이브러리 | 로보독과 데이터를 송수신할 수 있도록 관련 함수가 구현되어 있다. 영상전송, 결과 값 전송, 설정 값 수신 등 함수가 있다.
tm.py | 추론실행 | TensorFlow Lite알고리즘 코드이다. 모델 파일(tm.tlite)을 기반으로 추론을 실행하여 결과를 도출한다.
tm.tflite | 학습모델 | tm.py를 실행하기 위해 사용되는 모델파일이다. Teachable Machine에서 학습을 수행하여 모델을 생성한다.
2. 라즈베리 접속(1) :파일리스트

## Slide 5
로보독 파이썬 인공지능 적용하기
로보독에 기본 내장된 파일 또는 사용자가 코딩한 새파일을 적용하여
저장된 파이썬 코딩 내용으로 로보독이 제어된다.
3. 제이씨블록에서 인공지능 적용하기
 동작  라즈베리 설정블록을 선택한다.
기본 설정 파일명
예제와 같이
사용하고자하는 파일명을 입력
하기 예제와 같이 블록을 쌓는다.
코딩 실행 시 입력된 파이썬이 적용된다.
원하는 파이썬 파일 불러오기
실시간 영상 보기
로보독 색상탐지 수행


## Slide 6
내장 파일 수정하기
로보독에 기본 내장된 파일을 수정 후 저장하면 로보독 바로 적용실행된다.
4. 파일 내용 수정하기


 수정할 파일을 선택후 팝업 메뉴를 실행한다.
 연결프로그램 [메모장]을 선택한다.
 메모장에서 수정저장한다.

## Slide 7
Windows 키 + R 키을 누른다.
ssh root@192.168.43.103
Passwd : robodog 입력한다.
5. 라즈베리 접속(2):SSH접속
SSH 원격 접속하기
로보독 파이썬 파일을 직접 수정 저장하여 로보독 인공지능 기능을 원하는데로 유연하고 맞춤 제어한다.
② cmd 입력한다.
③ 하기와 같은 순서로 진행하여 라즈베리파이에 원격접속한다.

## Slide 8
로보독 내장 파일 확인하기
로보독 파이썬 파일을 직접 수정 저장하여 로보독 인공지능 기능을 원하는데로 유연하고 맞춤 제어한다.
cd /home/robodog/python
ls -al
로보독 파이썬 파일리스트
6. 라즈베리 접속(2) :파일리스트
“1.라즈베리 접속(1) : 파일리스트” 참고하세요.

## Slide 9
02
인공지능실행(1)
제이씨블록에서 문자인식 실행하기

## Slide 10
로보독 부팅 실행 파일
로보독 전원을 켜고 라즈베리가 부팅할 때 적용되는 파일을 지정한다.
1. 부팅 실행 파일 : autoRun
로보독 부팅 시
autoRun 실행
메모장에서 autoRun 열어보기
autoRun 구동 시
default.py 기본 저장됨


autoRun 파일 수정하기
[방법1] 메모장에서 autoRun 직접수정
[방법2] jcblock앱에서 간접수정
앱에서 수정하면
autoRun 파일에 자동 적용됨
예제 : autoRun 구동 시 default.py 기본 대신 수정한 ocr.py로 부팅된다.

## Slide 11
학습 문자 만들기
빠르고 정확한 문자 인식을 위해서 조건에 맞춰 문자를 만든다.
2. 문자인식(1):문자만들기
▌GO ▌ ▌GO ▌ | GO | ▌go ▌
▌Fighting ▌ ▌FIGHTING ▌
▌1234 ▌▌주니랩 ▌▌I★U ▌
세로바 가운데 단어를 입력하세요. ▌단어 ▌ | 단어 |
가급적 대문자로 입력하세요.
글씨체를 굵게하면 가독성이 좋습니다.
영어와 숫자만 입력해주세요.(한글, 기호, 7글자 이상 불가)
한글 불가
8글자 불가
기호 불가
얇은 새로바 불가

## Slide 12
3. 문자인식 (2): 로보독제어

로보독 시점 :
문자열 인식 화면

로보독 실행 영상
: 문자열인식하고 맞춤 보행
문자열 조건절 명령 수행

## Slide 13
03
인공지능실행(2)
파이썬으로 문자인식하여 로보독 제어하기

## Slide 14
1. 문자 인식 로보독 제어
로보독 시점 :
문자열 인식 화면
로보독 실행 영상
: 문자열인식하고 맞춤 보행
from time import sleep
from pyjuni.robodog import *
from pyjuni.deflib import *
from pyjuni.jkeyevent import *
down_cmd = "DOWN"
down_bytes = down_cmd.encode('utf-8')
up_cmd = "UP"
up_bytes = up_cmd.encode('utf-8')
go_cmd = "GO"
go_bytes = go_cmd.encode('utf-8')
stop_cmd = "STOP"
stop_bytes = stop_cmd.encode('utf-8')
ready_cmd = "READY"
ready_bytes = ready_cmd.encode('utf-8')
if __name__ == "__main__":
robodog = RoboDog()
jkey = JKeyEvent()
robodog.Open()
robodog.headLEDDraw(bytearray(8), bytearray(8))
runfile = robodog.rb_runfile("ocr.py")
print(runfile)
sleep(0.5)
while (not jkey.isKeyEscPressed()) and robodog.is_rb_alive():
rb_msg = robodog.get_rb_bytearray()
if up_bytes in rb_msg:
robodog.leg_bend(60, 60, 60, 60)
if down_bytes in rb_msg:
robodog.leg_bend(40, 40, 40, 40)
if go_bytes in rb_msg:
robodog.move(50)
if stop_bytes in rb_msg:
robodog.move(0)
if ready_bytes in rb_msg:
robodog.gesture(0)
sleep(0.05)
robodog.Close()

## Slide 15
04
인공지능코드
ocr.py 코드 이해하기

## Slide 16
파일명 | 파라미터 | 설명
is_ServerRun() |  | 로보독 통신 데몬이 정상적으로 작동하는지 확인한다.
setLabel() | Image | image 영상에 str 문자열을 contour 영역에 write한다.
 | Str | 
 | Contour | 
printMsg() | image | image영상에 msg 문자열을 pos위치에 color색으로 write한다.
 | msg | 
 | pos | 
 | color=(0, 255, 0) | 
get_DetectColorInfo() |  | JCBlock 설정→카메라 에서 shutter 버튼으로 설정한 검출 색상 정보를 얻는다. 결과는[color, hue, sat, val, option] 로 반환한다.
get_refColor() | Index | JCBlock 설정→카메라 에서 설정한 Color 정보를 얻는다. 이 값은 색을 검출할 때 기준이 되는 색상의 범위를 결정한다.
send_to_mjpg() | Img | img영상을 MJPEG 포멧으로 Wi-Fi로 전송한다.
send_to_msg() | msg | JCBlock에 문자열을 전송한다. 이 값은 영상 신호 처리 후 결과값을 전송하는데 사용한다. JCBlock에서 하기 블록으로 확인 할 수 있다.
0. 로보독 파이썬 API

## Slide 17
def drawRect(img, rect, color=(0, 255, 0)):
cv.line(img, rect[0], rect[3], color, 2)
for k in range(3):
cv.line(img, rect[k], rect[k+1], color, 2)
def str_ocr(img):
custom_config = r'-l eng --oem 3 --psm 6'
chars = pytesseract.image_to_string(img, config=custom_config)
chars = re.sub(r'[^a-zA-Z0-9]', '', chars)
return chars
def img_rotate(img, rect, rectInfo):
deg = math.atan2(rect[3][1]-rect[0][1], rect[3][0]-rect[0][0])
M = cv.getRotationMatrix2D(rectInfo[0], deg*180/math.pi, 1.0)
return cv.warpAffine(img, M, (img.shape[1], img.shape[0]))
1. ocr.py 이해하기
img영상 에 있는 글자 이미지를 pytesseract 라이브러리로 문자를 인식해 반환한다. .
rect 사각형의 기울어진 각을 계산해 img를 회전시킨다.
이때 회전축은 rectinfo[0]에서 얻는다.
글자 이미지를 수평으로 하기 위해
전체 이미지를 회전한다.
img영상 rect 위치에 color색으로 사각형을 그린다.

## Slide 18
def img_crop(img, rectInfo):
size = rectInfo[1]
(x, y) = (int(size[0]), int(size[1])) if size[0] > size[1] else (int(size[1]), int(size[0]))
img_cropped = cv.getRectSubPix(img, ((int)(x-x/8), y), rectInfo[0])
return img_cropped
1. ocr.py 이해하기
img영상을 rectInfo에서 얻은 이미지 크기로 자른 후 반환한다.

## Slide 19
def getTiltRect(_rect):
sm = min(_rect, key=lambda x: x[0])
start = _rect.index(sm)
p0 = start;
p1 = (start+1)%4
p2 = (start+2)%4
p3 = (start+3)%4
if math.dist(_rect[p0], _rect[p1]) > math.dist(_rect[p1], _rect[p2]) :
rect = (_rect[p0], _rect[p1], _rect[p2], _rect[p3])
else:
rect = (_rect[p3], _rect[p0], _rect[p1], _rect[p2])
tilt_list = [0, 0, 0, 0]
tilt_list[0] = constrain_degree(math.atan2(rect[0][1]-rect[1][1], rect[0][0]-rect[1][0])+math.pi/2)
tilt_list[1] = constrain_degree(math.atan2(rect[3][1]-rect[2][1], rect[3][0]-rect[2][0])+math.pi/2)
tilt_list[2] = constrain_degree(math.atan2(rect[3][1]-rect[0][1], rect[3][0]-rect[0][0]))
tilt_list[3] = constrain_degree(math.atan2(rect[2][1]-rect[1][1], rect[2][0]-rect[1][0]))
average = statistics.mean(tilt_list)
variance = statistics.variance(tilt_list)
return average, variance, rect
2. ocr.py 이해하기
_rect 사각형이 직사각형 형태에서 얼마나 벗어났는지를 측정해, 찌그러짐의 정도와 그 변화 폭을 반환한다

## Slide 20
def findVerticalLine(rect, isLeftV):
minX = min(rect, key=lambda x: x[0])
p0 = rect.index(minX)
p1 = (p0+1)%4
p2 = (p0+2)%4
p3 = (p0+3)%4
if math.dist(rect[p0], rect[p1]) > math.dist(rect[p0], rect[p3]) :
if isLeftV:
return [rect[p0], rect[p1]]
else:
return [rect[p3], rect[p2]]
else:
if isLeftV:
return [rect[p3], rect[p0]]
else:
return [rect[p2], rect[p1]]
def findRefBar(img, rect1, rect2, debug=False):
res1 = findVerticalLine(rect1, False)
res2 = findVerticalLine(rect2, True)
res = [res1[0], res1[1], res2[1], res2[0]]
if debug :
drawRect(img, res, (0, 0, 255))
cv.circle(img, res1[0], 3, (255, 0, 0), 2)
cv.line(img, res1[0], res1[1], (0, 0, 255), 2)
cv.circle(img, res2[0], 3, (255, 0, 0), 2)
cv.line(img, res2[0], res2[1], (0, 0, 255), 2)
return res
3. ocr.py 이해하기
rect의 왼쪽 또는 오른쪽
수직 선을 찾아 좌표 값을 반환한다.
두 사각형 사이에 있는 글자 좌표를 계산해 반환한다. (빨간색으로 표시된 영역)

## Slide 21
def findRefRect(img):
lists = []
contours, _ = cv.findContours(img, mode=cv.RETR_LIST, method=cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
for contour in contours:
epsilon = 0.05 * cv.arcLength(contour, True) #윤곽선의 둘레 계산
approx = cv.approxPolyDP(contour, epsilon, True) #윤곽선을 단순화 하여 근사 다각형을 반환
size = len(approx)
if size == 4 and cv.isContourConvex(approx) and cv.contourArea(approx) > 200:
rect = (tuple(approx[0][0]), tuple(approx[1][0]), tuple(approx[2][0]), tuple(approx[3][0]));
avg, var, tilt = getTiltRect(rect)
if var < 0.02 :
res = blackRatio(img_blurred, rect) # 사각형안이 검은색으로 채워져 있는지 확인
if res > 70 :
lists.append(rect)
drawRect(org_img, rect)
return lists
def findStrRect(lists):
if(len(rect_list) < 2):
return None
for rect1 in rect_list:
for rect2 in rect_list:
if rect1 == rect2 or rect1[0][0] > rect2[0][0] :
continue
rect = findRefBar(org_img, rect1, rect2)
if rect != None :
return rect;
return None
5. ocr.py 이해하기
Img 영상 속 객체의 외각선을 찾아 꼭지점이 4개이고 일정 크기 이상인 객체들을
찾아 list에 저장 후 반환환다.
일정크기(200) 이상의 검은색으로 채워진 사각형이면 리스트에 추가
lists에 저장된 사각형 중 2개 사각형 씩 비교하여 동일 라인(기울기)에 있는지
확인한다. 즉, 2개의 사각형 사이에 우리가 찾는 글자가 있으므로 이 2개의 사각형이 평행한지 확인해 평행하면 사각형 사이의 공간 좌표를 얻는다.

## Slide 22
while(sl.is_ServerRun()):
ret, org_img = cap.read()
if ret == False:
break
org_img = cv.flip(org_img, -1)
gray_img = cv.cvtColor(org_img, cv.COLOR_BGR2GRAY)
img_blurred = cv.GaussianBlur(gray_img, ksize=(5,5), sigmaX=0)
img_thresh = cv.adaptiveThreshold(img_blurred, maxValue=255.0, adaptiveMethod = cv.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
thresholdType=cv.THRESH_BINARY_INV, blockSize=19, C=9)
rect_list = findRefRect(img_thresh) #영상에서 사각형들을 찾는다.
strRect = findStrRect(rect_list) #2개의 사각형 사이의 문자 영역을 찾는다.
if strRect != None :
drawRect(org_img, strRect, (0, 0, 255)) #원형 이미지에 문자 사각형을 빨간색으로 그린다.
rectInfo = cv.minAreaRect(np.array(strRect))
rotated_img = img_rotate(gray_img, strRect, rectInfo) # 이미지는 수평으로 회전시킨다
cropped_img = img_crop(rotated_img, strRect, rectInfo) # 문자 영역만 자른다.
chars = str_ocr(cropped_img) # 이미지에서 문자를 인식한다.
sl.printMsg(org_img, chars, (250, 450)) # 인식된 문자 출력
sl.send_to_mjpg(org_img) # 영상 전송
sl.send_to_msg(chars) # 인식된 문자열 전송
for i in range(10):
cap.grab()
continue
else :
sl.send_to_msg(' ')
sl.send_to_mjpg(org_img)
6. ocr.py 이해하기
카메라에서 영상을 데이터를 얻는다.

## Slide 23
Appendix
모델링 학습 참고 이미지

## Slide 24
이미지 활용하기
제공하는 이미지를 점선에 맞춰 접어서
활용하세요. ^___^

## Slide 25
▌GO ▌
▌STOP ▌
▌READY ▌
풀칠하는 곳
풀칠하는 곳

## Slide 26
▌UP ▌
▌DOWN ▌
▌READY ▌
풀칠하는 곳
풀칠하는 곳

## Slide 27
Thank You